## Slide 1
Componentes de un Sistema Informático.
RA1 · Redes (1/4) · Tipos, medios y topologías
¿Cómo se organizan los dispositivos para comunicarse y compartir recursos?
Alcance · medios · topologías · criterios de elección

## Slide 2
1 · ¿Qué es una red informática?
Conjunto de dispositivos conectados para compartir información, recursos y servicios.
Una red local puede funcionar aunque no tenga conexión a Internet.
NODOS
Ordenadores, servidores, móviles, impresoras y otros dispositivos.
ENLACES
Medios que transportan datos: cobre, fibra óptica o radio.
SERVICIOS
Archivos compartidos, impresión, acceso a aplicaciones y comunicación.

## Slide 3
2 · Tipos de redes según su alcance
La clasificación responde a qué espacio geográfico o personal abarca la red.
Internet es una red de redes global; Wi-Fi es una tecnología de acceso inalámbrico.
PAN
Red de área personal.
Ej.: móvil y auriculares Bluetooth.
LAN / WLAN
Red local de vivienda, aula o centro.
WLAN: LAN inalámbrica.
WAN
Conecta redes a grandes distancias.
Ej.: sedes en ciudades distintas.

## Slide 4
3 · ¿Qué elementos forman una red?
Identificamos tres familias de componentes.
Los dispositivos de interconexión se desarrollarán en la presentación 2/4.
DISPOSITIVOS FINALES
Son el origen o destino de la información. Ejemplos: PC, móvil, impresora y servidor.
INTERCONEXIÓN
Switch: conecta equipos de una LAN. Router: comunica redes. AP: da acceso inalámbrico a la LAN.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN
Transportan los datos entre dispositivos. Cobre y fibra: guiados. Wi-Fi y Bluetooth: inalámbricos.

## Slide 5
4 · Medios guiados: cobre y fibra
La información se transmite mediante señales eléctricas o luz.
En muchas instalaciones Ethernet de par trenzado se diseña un canal de hasta 100 m.
COBRE: PAR TRENZADO
Señales eléctricas. Cable UTP o apantallado.
Uso habitual: Ethernet en edificios.
Económico y sencillo; distancia e interferencias dependen del estándar y la instalación.
FIBRA ÓPTICA
Pulsos de luz en filamentos ópticos.
Gran capacidad y distancias elevadas. Inmune a interferencias electromagnéticas.
Exige equipos y conectores ópticos.

## Slide 6
5 · Medios inalámbricos
Transmiten información mediante ondas electromagnéticas.
Bluetooth no es exclusivamente punto a punto: también admite otras modalidades.
WI-FI
Familia IEEE 802.11.
Conecta equipos a una WLAN; el alcance depende del entorno.
BLUETOOTH
Conexiones personales próximas y de bajo consumo.
Auriculares, teclados y wearables.
REDES MÓVILES
4G y 5G: acceso a redes mediante infraestructura celular.
Cobertura más amplia.

## Slide 7
6 · ¿Qué es la topología de una red?
Describe la organización de los nodos y de sus conexiones.
La interpretación detallada de mapas físicos y lógicos se trabajará en Redes 4/4.
TOPOLOGÍA FÍSICA
Disposición real de dispositivos, cables, puertos y enlaces.
Pregunta: ¿qué está conectado físicamente a qué?
TOPOLOGÍA LÓGICA
Cómo se comunican los equipos y circulan los datos.
Puede incluir subredes, direcciones y recorridos del tráfico.

## Slide 8
7 · Topología punto a punto
Dos nodos se comunican mediante un enlace directo.
Ventaja · simplicidad y pocos elementos | Límite · un enlace único puede fallar
Ejemplo de aplicación
Dos equipos conectados directamente o un enlace dedicado entre dos dispositivos.

## Slide 9
8 · Topología en bus
Varios nodos comparten un mismo medio principal.
Ventaja · poco cableado | Límite · dependencia del medio común
Ejemplo de aplicación
Ethernet coaxial histórico y determinados entornos industriales.

## Slide 10
9 · Topología en anillo
Cada nodo se enlaza con dos vecinos, formando un circuito.
Ventaja · circulación organizada | Límite · fallos si no hay redundancia
Ejemplo de aplicación
Algunas redes industriales y de transporte; puede existir doble anillo.

## Slide 11
10 · Topología en estrella
Los dispositivos se conectan a un equipo central.
Ventaja · fallos fáciles de aislar | Límite · dependencia del centro
Ejemplo de aplicación
Red Ethernet del aula: varios PC conectados a un switch central.

## Slide 12
11 · Topología en árbol
Varias estrellas se organizan jerárquicamente.
Ventaja · crecimiento por niveles | Límite · dependencia de enlaces superiores
Ejemplo de aplicación
Red de un centro educativo con switches de aula, planta y distribución.

## Slide 13
12 · Topología en malla
Existen múltiples enlaces y caminos entre nodos.
Ventaja · rutas alternativas | Límite · más enlaces y complejidad
Ejemplo de aplicación
Backbone de comunicaciones y sistemas donde importa la disponibilidad. Malla total o parcial.

## Slide 14
13 · Topología híbrida
Combina estructuras diferentes según las necesidades.
Ventaja · flexibilidad | Límite · planificación más exigente
Ejemplo de aplicación
Empresa con redes en estrella por departamento y enlaces redundantes entre sedes.

## Slide 15
14 · ¿Cómo elegir una topología?
La elección exige equilibrar objetivos, riesgos y presupuesto.
No existe una topología mejor para todos los escenarios.
COSTE Y ESCALA
Cableado, equipos, mantenimiento y facilidad de ampliar la red.
DISPONIBILIDAD
¿Qué ocurre si falla un nodo, un enlace o el equipo central?
USO Y GESTIÓN
Número de usuarios, organización, rendimiento y facilidad para diagnosticar.

## Slide 16
15 · Comparación aplicada
Una red debe justificarse por su contexto, no solo por su forma.
Razonar ventajas e inconvenientes es más útil que memorizar un dibujo.
AULA DE 25 EQUIPOS
Recuerda: el switch conecta los equipos de la LAN.
¿Por qué elegir una estrella?
¿Qué ocurre si falla un cable? ¿Y el switch?
CENTRO CON VARIAS PLANTAS
Un switch puede conectar equipos de cada planta.
¿Qué aporta unir varios switches por niveles?
¿Qué enlace sería crítico?

## Slide 17
16 · Repaso para la actividad conjunta
Relaciona alcance, medio, topología y necesidades reales.
Continuamos en Redes 2/4: switch, router, AP, cableado y conexiones.
IDENTIFICAR
PAN, LAN, WLAN, WAN; cobre, fibra, Wi-Fi y Bluetooth.
INTERPRETAR
Punto a punto, bus, anillo, estrella, árbol, malla e híbrida.
JUSTIFICAR
Seleccionar una estructura según coste, fallos, escalabilidad y uso.

## Slide 18
17 · Fuente y ampliación
Lectura de referencia para ventajas, inconvenientes y casos de uso.
Cibersafety (2025): «Topología de red: tipos, ventajas y cuál elegir para tu infraestructura».
https://cibersafety.com/topologia-red-tipos-ventajas-cual-elegir/
Material adaptado y ampliado para SIINF · 1.º DAW.